#### РЕГЛАМЕНТ

#### технического обслуживания шлагбаума

| Перечень работ | Периодичность обслуживания службой эксплуатации объекта | Периодичность обслуживания специализированными организациями по договору |
| --- | --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие повреждений. Коррозии, грязи, прочности креплений. | Ежедневно | Ежемесячно |
| Очистка стрелы и тумбы шлагбаума от снега или грязи. Удаление пыли, грязи и влаги из корпуса шлагбаума и блока управления. Удаление пыли, грязи, снега с фотоэлементов безопасности. | Ежемесячно | Ежемесячно |
| Балансировка стрелы шлагбаума (регулировка натяжения пружин) | 2 раза в год | 2 раза в год |
| Проверка и подтяжка крепежных элементов (болты, гайки и т.п.) Проверка качества подключения и затяжки винтов на колодке подключения блока управления. | 2 раза в год | 2 раза в год |
| Проверка состояния электропроводки | 2 раза в год | 2 раза в год |
| Проверка плавности хода стрелы шлагбаума и, при необходимости, регулировка скорости движения, скорости замедления и торможения шлагбаума. | 2 раза в год | 2 раза в год |