#### РЕГЛАМЕНТ

технического обслуживания структурированные кабельные сети

| Перечень работ | Периодичность обслуживания специализированными организациями по договору |
| --- | --- |
| Проверка кроссового оборудования на предмет комплектности, наличие маркировок, внешних повреждений и условий эксплуатации | ежемесячно |
| Укладка кросс-шнуров в кабельные органайзеры | по мере необходимости или по заявке Заказчика |
| Восстановление или замена маркировки кроссового оборудования | по мере необходимости или по заявке Заказчика |
| Проведение измерений параметров портов СКС на соответствие параметров категорийности с использованием соответствующих контрольно-измерительных приборов | 1 раз в 3 месяца |
| Выдача отчетов с обязательным указанием наименования помещения, № порта, даты проведения измерения, марка измерительного прибора и его серийный номер | 1 раз в 3 месяца |
| Восстановление работоспособности портов СКС. В зависимости от характера дефекта принимаются меры по восстановлению работоспособности неисправных шнуров: -замена кросс-шнуров; -перезаделка концевых заделок горизонтального кабеля в розетке и в шкафу; -укладка кабельных сегментов в шкафу согласно требованиям нормативных документов. | по мере необходимости |
| Предоставление рекомендаций по эксплуатации и реконструкции существующих СКС | по заявке Заказчика |